## Slide 1: 16位MS-DOS/BIOS程序设计
郑贵滨
2017年7月9日

## Slide 2: 主要内容
1、MS-DOS16位程序设计
  MS－DOS
  软件中断
  16位程序编写
  MS－DOS功能调用
2、BIOS程序设计
  INT16h BIOS键盘中断

## Slide 3: 1.1、DOS
DOS
  首个实地址模式操作系统（16位）
  单用户单任务操作系统
  设计运行于8086和8088处理器
  也可运行于IA-32处理器的实地址工作方式
实地址模式通常称为16位模式
实地址模式程序的特点
  只能寻址1MB内存
  一次任务中只能运行一个程序（单任务）
  内存没有边界保护机制
  程序可以访问任意资源
  偏移量是16位的

## Slide 4: 1.1.1 DOS的内存组织
640KB RAM
VRAM
FFFFF
F0000
C0000
B8000
A0000
00400
00000
ROM BIOS
保留区
文本和图形视频
图形视频
命令行处理器的驻留部分
DOS内核、设备驱动
命令行处理器的暂留部分
驻留程序区
（应用程序可用）
软件BIOS
BIOS和DOS数据
中断向量表

## Slide 5: 1.1.1 32位机的内存组织

## Slide 6: 1.1.2 实地址存储模型
主存空间1MB(＝220 B)
00000H~FFFFFH
程序设计时分段管理，但有两个限制：
  每个段最大为64KB
  段只能开始于低4位地址全为0的物理地址处
逻辑地址＝段地址:偏移地址
  16位段寄存器保存20位段起始地址的高16位
  偏移地址也用16位数据表示
物理地址＝段地址×16＋偏移地址
左移二进制4位（十六进制1位）

## Slide 7: 1.1.2 实地址存储模型
8086 物理地址的计算
12位 4位
16位段地址
20位物理地址
16位偏移地址

## Slide 8: 实地址存储模型的逻辑地址和物理地址

## Slide 9: 1.2 16位程序的注意事项
16位DOS环境默认采用16位操作数和偏移量
堆栈以16位为单位压入PUSH和弹出POP数据
IA-32处理器的实地址工作方式
  允许使用：32位寄存器、操作数和寻址方式
  大多数新增的32位通用指令
  运行于DOS、Win95/98/Me下的实地址程序可以访问硬件端口、中断向量和系统内存，在windows NT/2000/XP下不可以；
特别注意：偏移地址只有16位

## Slide 10: 1.2 16位程序的注意事项
16位程序的编写
  .MODEL small
  .STACK 200H
  .386 ;使用32位寄存器
  如用变量（有数据段），需初始化DS
    用伪指令.startup
    或者：mov ax, @data
    mov ds, ax
  程序结束返回操作系统:
    用伪指令.exit
    或dos功能调用：
mov ah, 4ch
int 21h

## Slide 11: 1.2 16位程序的注意事项
16位存储器寻址方式
16位有效地址＝基址寄存器＋变址寄存器＋位移量
  基址寄存器：BX、BP
  变址寄存器：SI、DI
  位移量：8或16位有符号值
多种主存寻址方式
  直接寻址 MOV AX,WVAR
  寄存器间接寻址 MOV AX,[BX]
  寄存器相对寻址 MOV AX,[BP+4]
  基址变址寻址 MOV AX,[BX+SI]
  相对基址变址寻址 MOV AX,[BX+DI-2]

## Slide 12: 1.2 DOS应用程序框架
;example.asm in DOS
.model small
.stack 100h;设置堆栈大小
.data ;定义数据段
…… ;数据定义（数据待填）
.code ;定义代码段
start: ;程序执行起始位置,或main proc
mov ax,@data
mov ds,ax
…… ;主程序（指令待填）
.exit 0 ;程序正常执行结束
； 或 main endp
…… ;子程序（指令待填）
end start ;汇编结束 或 end main

## Slide 13: 1.3 软件中断
软件中断——运行中断指令产生中断
  调用操作系统(DOS)功能
  调用BIOS的功能
中断指令
INT i8;中断调用指令：调用i8号中断服务程序
IRET;中断返回指令：从服务程序返回主程序
INTO;溢出中断指令：OF＝1，产生4号中断
STI;开中断指令：允许响应可屏蔽中断请求
CLI;关中断指令：禁止响应可屏蔽中断请求

## Slide 14: 中断向量表
中断服务程序可存于主存任何位置
中断向量表：中断处理程序的入口地址表
IA-32CPU能处理256个中断，中断号0~255
00008
00000
00400
00004
0000C
00010
003FC
4号中断(溢出中断)
3号中断(断点中断)
2号中断(NMI中断)
0号中断(除法错）
1号中断(调试中断)
……
255号中断
.....
段地址高字节
段地址低字节
偏移地址高字节
偏移地址低字节
00000
00001
00002
00003

## Slide 15: 中断处理过程
...
MOV AH,1
INT 21h
MOV char, AL
...
中断调用程序
中断处理过程
断点
中断调用
F000
F066
……
0号中断的偏移地址
00084
00000
00400
00002
中断向量表
0号中断的段地址
……
STI
...
IRET
中断服务程序/例程
F000:F066
F067

## Slide 16: 中断处理过程
  INT n执行的操作
  n为i8形式的参数，用伪指令描述如下：
  pushf
  push cs
  push ip
  cli
  0:[n*4] → IP, 0:[n*4+2] → CS
  ; n *4定位中断向量表项，设置cs:ip指向中断服务程序
中断服务程序
  开中断(sti)→保存现场→ …中断处理
  …. →恢复现场→ 中断返回(IRET)
  IRET执行的操作，伪指令描述如下：
  pop ip
  pop cs
  popf

## Slide 17: 1.4 DOS功能调用（INT 21H）
基本输入输出系统ROM-BIOS、操作系统DOS和Linux都采用中断调用方式提供系统功能
DOS系统功能调用
  采用软件中断（指令INT 21H）进行功能调用
  使用寄存器传递参数
DOS系统功能调用的4个步骤
  （1）在AH寄存器中设置系统功能调用号
  （2）在指定寄存器中设置入口参数
  （3）用中断调用指令INT 21H执行功能调用
  （4）根据出口参数分析功能调用执行情况

## Slide 18: DOS基本功能调用（INT 21H）
功能号 | 功能 | 参数
AH＝01H | 输入一个字符 | AL＝输入字符的ASCII码
AH＝02H | 输出一个字符 | DL＝字符的ASCII码
AH＝09H | 输出以$结尾的字符串 | DX＝字符串地址
AH＝4CH | 结束进程 | AL＝返回代码

## Slide 19: DOS功能调用程序
.model small
.686
.stack
.data ;数据段
msg byte 'Hello, Assembly!',13,10,'$' ;显示的字符串
.code ;代码段
start: mov ax,@data ; .startup
mov ds,ax
mov ah,9
mov dx,offset msg ;指定字符串的偏移地址
int 21h ;DOS功能调用显示字符串
mov ax,4c00h ;结束程序运行
int 21h
end start ;汇编结束

## Slide 20: 例: 字符串输入
readstr proc
push ebx
push ecx
mov ebx,eax
mov ecx,eax
rdm1: mov ah,1
int 21h
cmp al,0dh
jz rdm2
mov [ebx],al
inc ebx
jmp rdm1
rdm2: mov byte ptr [ebx],0
cmp ebx,ecx
jz rdm1
sub ebx,ecx
mov eax,ebx
pop ecx
pop ebx
ret
readstr endp
读入一个字符到AL中(ASCII码)

## Slide 21: 例：字符串显示
dispstr proc
push eax
push ebx
push edx
mov ebx,eax
dispm1: mov al,[ebx]
test al,al
jz dispm2
mov ah,2
mov dl,al
int 21h
inc ebx
jmp dispm1
dispm2: pop edx
pop ebx
pop eax
ret
dispstr endp
将DL中的字符(ASCII码)输出显示

## Slide 22: 2、BIOS程序设计
编程的层次：
  在BIOS（基本输入输出系统）层
  在操作系统（DOS、Windows）层之下
使用16位实地址模式
编程方法：
  使用BIOS功能调用
    INT 16H 键盘
    INT 10H 视频显示
    INT 33H 鼠标
  内存中的BIOS数据区

## Slide 23: 2.1 INT 16h 键盘BIOS中断
键盘
INT 9h中断处理例程
键盘输入缓冲区
INT 16h中断处理例程
INT 21h中断处理例程
sc=扫描码
ac=SCII码
sc
sc
sc,ac
sc,ac
ac
输入端口

## Slide 24: 2.1 INT 16h 键盘BIOS中断
INT 16H 的10H号功能
描 述：等待键盘按键
接收参数：AH=10H
返 回 值：AH=扫描码、AL=ASCII码
注-----意：若键盘缓冲区无按键，则等待按键。

## Slide 25: 2.1 INT 16h BIOS键盘中断
INT 16H 的11H号功能
描 述：检查键盘缓冲区
接收参数：AH=11H
返 回 值：
  如果有按键在等待（按下中），则：
ZF=0、AH=扫描码、AL=ASCII码
  否则：ZF=1
注------意：不从键盘缓冲区中删除字符。

## Slide 26: 13.5 INT 16h键盘中断
代码：ClearKbd.asm
检测指定的按键，忽视其余按键（清除）
TITLE Testing ClearKeyboard (ClearKbd.asm)
INCLUDE Irvine16.inc
ClearKeyboard PROTO, scanCode:BYTE
ESC_key = 1 ; scan code
.code
main PROC
L1: ; Display a dot, to show program's progress
mov ah,2
mov dl,'.'
int 21h
mov eax,300 ; delay for 300 ms
call Delay
INVOKE ClearKeyboard,ESC_key ; check for Esc key
jnz L1 ; continue loop if ZF=0
quit: call Clrscr
exit
main ENDP

## Slide 27
ClearKeyboard PROC, scanCode:BYTE
push ax
L1:
mov ah,11h ; check keyboard buffer
int 16h ; any key pressed?
jz noKey ; no: exit now (ZF=0)
mov ah,10h ; yes: read and remove from buffer
int 16h
cmp ah,scanCode ; was it the exit key?
je quit ; yes: exit now (ZF=1)
jmp L1 ; no: check buffer again
noKey: ; no key pressed
or al,1 ; clear zero flag
quit:
pop ax
ret
ClearKeyboard ENDP
END main